## Slide 1
MODULO 7
Implementación del SMS
FASE 3

## Slide 2
Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro?
“
”

## Slide 3: ETAPA 3
Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria
Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional
Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos
Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alto impacto
01
02
03
04
Notes: 5.5.4 Etapa 3
El objetivo de la Etapa 3 es establecer procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional. Hacia el final de la Etapa 3, la organización estará lista para recopilar datos de seguridad operacional y realizar los análisis de seguridad operacional basados en la información obtenida mediante diversos sistemas de notificación.

## Slide 4: ETAPA 3
Desarrollar SPI de alto gravedad/baja probabilidad (alto impacto) y una configuración de objetivos y alertas asociada
Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional
Establecer un programa interno de auditoría de la calidad
Establecer un programa externo de auditoría de la calidad
05
06
07
08
Notes: 5.5.4 Etapa 3
El objetivo de la Etapa 3 es establecer procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional. Hacia el final de la Etapa 3, la organización estará lista para recopilar datos de seguridad operacional y realizar los análisis de seguridad operacional basados en la información obtenida mediante diversos sistemas de notificación.

## Slide 5
2.1 (i) Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria
  Los sistemas de notificación voluntaria permiten el envío de información relacionada con los peligros observados o errores accidentales sin un requisito legal o administrativo asociado para hacerlo. En estos sistemas, las agencias reglamentarias o las organizaciones pueden ofrecer un incentivo para realizar un informe
Notes: Identificación de peligros — Elemento 2.1 (i)
Establecer un procedimiento de notificación voluntaria. Véase el Apéndice 5 para guía.
Establecer un programa/plan para la revisión sistemática de todos los procesos/equipos relacionados con la seguridad operacional de aviación aplicables que sean idóneos para el proceso de HIRM.
Establecer un proceso para la priorización y asignación de peligros identificados para la mitigación de riesgos.
Guía general
5.3.39 Los proveedores de servicios deben garantizar que los riesgos de seguridad operacional encontrados en las actividades de aviación están bajo control para alcanzar sus objetivos de eficacia de la seguridad operacional. Este proceso se conoce como gestión de riesgos de seguridad operacional e incluye la identificación de peligros, la evaluación de riesgos de seguridad operacional y la implementación de medidas de solución adecuadas. El proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional se ilustra en la Figura 5-2.
5.3.40 El componente de la gestión de riesgos de seguridad operacional identifica sistemáticamente los peligros que existen dentro del contexto de la entrega de sus productos o servicios. Puede que los peligros sean el resultado de los sistemas que son deficientes en su diseño, función técnica, interfaz humana o interacciones con otros procesos y sistemas. También pueden producirse a partir de una falla de los procesos o sistemas existentes para adaptar los cambios en el entorno de operación del proveedor de servicios. A menudo, un análisis cuidadoso de estos factores durante las etapas de planificación, diseño e implementación puede identificar posibles peligros antes de que el sistema quede operativo.
5.3.41 También es fundamental comprender el sistema y su entorno de operación para lograr un alto rendimiento en materia de seguridad operacional. Se pueden descubrir peligros durante el ciclo de la vida operacional, mediante los informes de empleados o investigaciones de incidentes. El análisis de estos peligros se debe hacer en el contexto del sistema. Este contexto es clave para evitar atribuir los eventos a "errores humanos", donde puedan omitirse los defectos en el sistema, quedando latentes para eventos futuros o posiblemente más graves que podrían suceder. En 5.3.42 a 5.3.61, al igual que en el Capítulo 2, 2.14 y 2.15, respectivamente, podrá encontrar una guía que aborda los procedimientos y formatos de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
5.3.69 Los sistemas de notificación voluntaria permiten el envío de información relacionada con los peligros observados o errores accidentales sin un requisito legal o administrativo asociado para hacerlo. En estos sistemas, las agencias reglamentarias o las organizaciones pueden ofrecer un incentivo para realizar un informe. Por ejemplo, se puede omitir una medida de cumplimiento para los informes de errores o infracciones accidentales. En estas circunstancias, la información notificada solo se usará para respaldar la mejora de la seguridad operacional. Tales sistemas se consideran “no punitivos” dado que ofrecen protección a los notificadores, con lo que se garantiza una disponibilidad continua de dicha información para respaldar las mejoras constantes en el rendimiento en materia de seguridad operacional. Si bien la naturaleza y el grado de las políticas no punitivas de los proveedores de servicios pueden variar, la intención es promover una cultura de notificación eficaz e identificación proactiva de las deficiencias potenciales de la seguridad operacional.
5.3.70 Los sistemas de notificación voluntaria pueden ser confidenciales, lo que requiere que cualquier información que dé la identidad del notificador la sepan solo los "puntos de entrada” para permitir una medida de seguimiento. Los sistemas de notificación de incidentes confidencial facilitan la divulgación de peligros que generan errores humanos, sin miedo a retribuciones o dificultades Los informes de incidentes voluntarios pueden archivarse y su identidad eliminarse luego de haber tomado cualquier medida de seguimiento necesaria. Los informes sin identidad pueden respaldar futuros análisis de tendencias para rastrear la eficacia de la mitigación de riesgos y para identificar los peligros emergentes.
5.3.71 Para ser eficaces, las herramientas de notificación de seguridad operacional debe estar accesible fácilmente para el personal operacional. El personal de operaciones debe aprender sobre los beneficios de los sistemas de notificación de la seguridad operacional y se les debe entregar retroalimentación acerca de las medidas correctivas tomadas en respuesta al informe. La alineación de los requisitos, las herramientas de análisis y los métodos del sistema de notificación pueden facilitar el intercambio de información de seguridad operacional, así como también, comparaciones de ciertos indicadores de seguridad operacional. En el Apéndice 5 de este capítulo podrá encontrar una guía sobre los sistemas de notificación voluntaria y confidencial.

## Slide 6: Notificación de peligros voluntaria
Los sistemas de notificación voluntaria pueden ser confidenciales, la identidad del notificador la debe conocer solo los "puntos de entrada” para permitir una medida de seguimiento. Los informes de incidentes voluntarios pueden archivarse y su identidad eliminarse luego de haber tomado cualquier medida de seguimiento necesaria.
Debe ser accesible fácilmente y se debe entregar retroalimentación a cerca de las medidas correctivas.
Notes: 5.3.70 Los sistemas de notificación voluntaria pueden ser confidenciales, lo que requiere que cualquier información que dé la identidad del notificador la sepan solo los "puntos de entrada” para permitir una medida de seguimiento. Los sistemas de notificación de incidentes confidencial facilitan la divulgación de peligros que generan errores humanos, sin miedo a retribuciones o dificultades Los informes de incidentes voluntarios pueden archivarse y su identidad eliminarse luego de haber tomado cualquier medida de seguimiento necesaria. Los informes sin identidad pueden respaldar futuros análisis de tendencias para rastrear la eficacia de la mitigación de riesgos y para identificar los peligros emergentes.
5.3.71 Para ser eficaces, las herramientas de notificación de seguridad operacional debe estar accesible fácilmente para el personal operacional. El personal de operaciones debe aprender sobre los beneficios de los sistemas de notificación de la seguridad operacional y se les debe entregar retroalimentación acerca de las medidas correctivas tomadas en respuesta al informe. La alineación de los requisitos, las herramientas de análisis y los métodos del sistema de notificación pueden facilitar el intercambio de información de seguridad operacional, así como también, comparaciones de ciertos indicadores de seguridad operacional. En el Apéndice 5 de este capítulo podrá encontrar una guía sobre los sistemas de notificación voluntaria y confidencial.

## Slide 7
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Identificación del peligro | Maneras informales o formales para identificar y registrar peligros (tales como un peligro simple o registro de riesgos) | Métodos y herramientas formales para identificar peligros, como un registro de riesgos que se mantiene con regularidad. | 
Notificaciones de seguridad operacional | Sistema formal en el lugar para notificar ocurrencias, riesgos y problemas |  | 
 | Al menos un canal para la presentación de notificaciones (por ejemplo: en papel, electrónico o ambos) |  | 
 | La confidencialidad es aplicada a las notificaciones de seguridad operacional |  | 
 | Asignación de responsabilidades para el procesamiento, revisión, análisis y monitoreo de la gestión de notificaciones de seguridad operacional |  | 
 | Capacidad para determinar y actuar ante los informes de tendencias de seguridad operacional |  | 
 | Implementación de una política de notificaciones no punitivos |  | 

## Slide 8
Tema | Tamaño de la organización |  |  | 
 | Pequeña | Mediana |  | Grande
Notificaciones de seguridad operacional | Capacidad para proporcionar retroalimentación a los que notifican (aunque de manera informal) | Procesos formales para proporcionar retroalimentación al personal que emite notificaciones |  | 
 | N/A | Procesos documentados para la presentación de informes de seguridad operacional a disposición de todo el personal |  | 
 | N/A | implementación y mantenimiento de una base de datos de notificaciones de seguridad operacional con la capacidad para revisar notificaciones individuales | Implementación y mantenimiento de una base de datos de notificaciones de seguridad operacional con la capacidad para revisar notificaciones individuales, proporcionando datos de tendencias, y asistir con la documentación en las investigaciones de seguridad operacional y auditorías. | 

## Slide 9
  Identificación del Peligro
  El proveedor de servicio debe desarrollar y mantener un proceso formal que garantice la identificación de los peligros asociados con los servicios que proporciona.
2.2 Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional.
Notes: Guía general
5.3.53 La Figura 5-4 presenta el proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional por completo. El proceso comienza con la identificación de los peligros y sus posibles consecuencias. Los riesgos de seguridad operacional se evalúan en términos de probabilidad y gravedad, para definir el nivel de riesgos de seguridad operacional (índice de riesgo de seguridad operacional). Si los riesgos de seguridad operacional evaluados se consideran tolerables, se debe tomar una medida adecuada y la operación puede continuar. La identificación de peligros completada y el proceso de evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional se documenta y aprueba como corresponda y forma parte del sistema de gestión de información de seguridad operacional.
5.3.54 Si los riesgos de seguridad operacional se evalúan como intolerables, las siguientes preguntas son pertinentes:
¿Pueden eliminarse los peligros y riesgos de seguridad operacional relacionados? Si la respuesta es Sí, se toma y documenta una medida correspondiente. Si la respuesta es No, la siguiente pregunta es:
¿Pueden mitigarse los riesgos de seguridad operacional? Si la respuesta es No, las actividades relacionadas deben cancelarse. Si la respuesta es Sí, se toma una medida de mitigación correspondiente y la siguiente pregunta es:
¿Existe algún riesgo de seguridad operacional residual? Si la respuesta es Sí, los riesgos residuales deben evaluarse para determinar su nivel de tolerabilidad, así como también, si pueden eliminarse o mitigarse según sea necesario, para garantizar un nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional.
5.3.55 La evaluación de riesgos de seguridad operacional implica un análisis de peligros identificados que incluye dos componentes:
  la gravedad de un resultado de seguridad operacional; y
  la probabilidad que sucederá.
En el Capítulo 2 se proporciona una guía sobre cómo se debe analizar la información de seguridad operacional en organizaciones complejas y grandes. Luego de que los riesgos se han evaluado, el proveedor de servicios entrará al proceso de toma de decisiones para determinar la necesidad de implementar medidas de mitigación de riesgos. Este proceso de toma de decisiones implica el uso de una herramienta de categorización de riesgos que puede estar en forma de una matriz de evaluación. En la Figura 5-5 se ofrece un ejemplo de una matriz de evaluación (índice) de riesgos de seguridad operacional.
5.3.56 Al usar esta matriz, los riesgos pueden categorizarse de acuerdo con una evaluación de su posible gravedad y probabilidad. Mientras se recomienda una metodología de matriz de evaluación, están disponibles otros métodos equivalentes de descripción de la tolerancia de riesgos. La matriz de evaluación de riesgos puede personalizarse para reflejar el contexto de cada estructura institucional y actividades de aviación del proveedor de servicios y puede estar sujeta al acuerdo de su autoridad reglamentaria. Según este ejemplo de matriz, los riesgos reflejados como inaceptables (categorías roja y amarilla) deben mitigarse para reducir su gravedad o probabilidad. El proveedor de servicios debe considerar la suspensión de cualquier actividad que siga exponiendo la organización a riesgos de seguridad operacional intolerables en la ausencia de medidas de mitigación que reduzcan los riesgos a un nivel aceptable. En el Capítulo 2 de este documento se incluye información adicional sobre la probabilidad, la gravedad y la matriz de tolerabilidad de riesgos.
5.3.57 Después de evaluar los riesgos de seguridad operacional, se pueden implementar medidas de mitigación adecuadas. Entre las medidas de mitigación se pueden incluir varias alternativas como, entre otras, las modificaciones a los procedimientos de operación existentes, los programas de capacitación o el equipo usado en el suministro de productos o servicios de aviación. Las alternativas adicionales pueden incluir la introducción de nuevos procedimientos de operación, programas de capacitación, tecnologías o controles de vigilancia. Casi de forma invariable, estas alternativas implicarán el desarrollo o nuevo desarrollo de las tres defensas de seguridad operacional de aviación tradicionales: tecnología, capacitación y regulación. Se debe hacer una determinación de cualquier consecuencia accidental, particularmente la introducción de nuevos peligros, antes de la implementación de cualquier medida de mitigación de riesgos.
5.3.58 Los tres enfoques genéricos de mitigación de riesgos de la seguridad operacional incluyen:
  Prevención. La actividad se suspende a causa de que los riesgos de seguridad operacional asociados son intolerables o se consideran inaceptables en comparación con los beneficios asociados.
  Reducción. Se acepta cierta exposición de riesgos de seguridad operacional, aunque la gravedad o probabilidad asociada con los riesgos se aminora, posiblemente mediante medidas que mitigan las consecuencias relacionadas.
  Segregación de la exposición. Medida tomada para aislar la posible consecuencia relacionada con el peligro o para establecer varias capas de defensas contra ella.
5.3.59 Una estrategia de mitigación de riesgos puede implicar uno de los enfoques descritos anteriormente o puede incluir múltiples enfoques. Es importante considerar toda la gama de posibles medidas de control para encontrar una solución óptima. La eficacia de cada estrategia alternativa debe evaluarse antes de poder tomar una decisión. Cada alternativa de mitigación de riesgos de seguridad operacional propuesta debe examinarse a partir de las siguientes perspectivas:
  Eficacia. El grado hasta donde las alternativas reducen o eliminan los riesgos de seguridad operacional. La eficacia puede determinarse en términos de defensas técnicas, de capacitación y reglamentarias que pueden reducir o eliminar los riesgos de seguridad operacional.
  Costo/beneficio. El grado hasta donde los beneficios percibidos de la mitigación exceden los costos.
  Practicidad. El grado hasta donde la mitigación puede implementarse y cuán adecuado es en términos de tecnología disponible, recursos financieros y administrativos, legislación y reglamentos, voluntad política, etc.
  Aceptabilidad. El grado hasta donde la alternativa es coherente con los paradigmas del accionista.
  Ejecutabilidad. El grado hasta donde el cumplimiento de nuevas reglas, reglamentos o procedimientos de operación pueden supervisarse.
  Durabilidad. El grado hasta donde la mitigación será sostenible y eficaz.
  Riesgos de seguridad operacional residual. El grado de los riesgos de seguridad operacional que sigue siendo secundario a la implementación de la mitigación inicial y que podría necesitar medidas de control de riesgos adicionales.
  Consecuencias accidentales. La introducción de nuevos peligros y riesgos de seguridad operacional relacionados que estén asociados con la implementación de cualquier alternativa de mitigación.
5.3.60 Luego de aprobar e implementar la mitigación, cualquier impacto asociado con el rendimiento en materia de seguridad operacional proporciona retroalimentación para el proceso de aseguramiento de la seguridad operacional del proveedor de servicios. Esto es necesario para garantizar la integridad, eficiencia y eficacia de las defensas según las nuevas condiciones operacionales.
5.3.61 Cada ejercicio de mitigación de riesgos se documentará de manera progresiva. Esto puede lograrse al usar una variedad de aplicaciones, desde hojas de cálculo o tablas básicas hasta software personalizado de mitigación de riesgos comercial. Los documentos de mitigación de riesgos completos deben recibir la aprobación del nivel correspondiente de la administración. Para conocer un ejemplo de una hoja de cálculo de mitigación de riesgos de peligros básica, véase el Apéndice 2 del Capítulo 2.

## Slide 10
Proceso de gestión de riesgos de la seguridad operacional
Notes: Los proveedores de servicios deberán garantizar que los riesgos de seguridad operacional encontrados en las actividades de aviación están bajo control para alcanzar sus objetivos de eficacia de la seguridad operacional. Este proceso se conoce como gestión de riesgos de seguridad operacional e incluye la identificación de peligros, la evaluación de riesgos de seguridad operacional y la implementación de medidas de solución adecuadas. El proceso de gestión de riesgos de seguridad operacional se ilustra en la Figura.

## Slide 11: Riesgos no tolerables
Si los riesgos de seguridad operacional se evalúan como intolerables, las siguientes preguntas son pertinentes:
Notes: Si los riesgos de seguridad operacional se evalúan como intolerables, las siguientes preguntas son pertinentes:
  ¿Pueden eliminarse los peligros y riesgos de seguridad operacional relacionados? Si la respuesta es Sí, se toma y documenta una medida correspondiente. Si la respuesta es No, la siguiente pregunta es:
  ¿Pueden mitigarse los riesgos de seguridad operacional? Si la respuesta es No, las actividades relacionadas deben cancelarse. Si la respuesta es Sí, se toma una medida de mitigación correspondiente y la siguiente pregunta es:
  ¿Existe algún riesgo de seguridad operacional residual? Si la respuesta es Sí, los riesgos residuales deben evaluarse para determinar su nivel de tolerabilidad, así como también, si pueden eliminarse o mitigarse según sea necesario, para garantizar un nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional.
La evaluación de riesgos de seguridad operacional implica un análisis de peligros identificados que incluye dos componentes:
  la gravedad de un resultado de seguridad operacional; y
  la probabilidad que sucederá.
El proceso de evaluación del riesgo de seguridad operacional debe utilizar cualquier dato e información de seguridad operacional disponible y también puede involucrar el juicio de expertos en la materia. Una vez que se hayan evaluado los riesgos, el proveedor de servicios participará en un proceso de toma de decisiones para determinar la necesidad de implementar medidas de mitigación del riesgo.
Después de evaluar los riesgos de seguridad operacional, se pueden implementar controles de riesgo apropiados. Es importante involucrar a los 'usuarios finales' y expertos en la materia para determinar los controles de riesgo apropiados. La participación de las personas adecuadas garantizará que se consideren los controles de riesgos efectivos. Antes de implementar cualquier control de riesgos, debe determinarse cualquier consecuencia imprevista, particularmente la introducción de nuevos peligros.
Luego de que los riesgos se han evaluado, el proveedor de servicio entrará al proceso de toma de decisiones para determinar la necesidad de implementar medidas de mitigación de riesgos. Este proceso de toma de decisiones implica el uso de una herramienta de categorización de riesgos que puede estar en forma de una matriz de evaluación. Se ofrecen dos ejemplos de una matrices de evaluación (índice) de riesgos de seguridad operacional.
Al usar esta matriz, los riesgos pueden categorizarse de acuerdo con una evaluación de su posible gravedad y probabilidad. Mientras se recomienda una metodología de matriz de evaluación, están disponibles otros métodos equivalentes de descripción de la tolerancia de riesgos. La matriz de evaluación de riesgos puede personalizarse para reflejar el contexto de cada estructura institucional y actividades de aviación del proveedor de servicios y puede estar sujeta al acuerdo con la AAC. Según este ejemplo de matriz, los riesgos reflejados como inaceptables (categorías roja y amarilla) deben mitigarse para reducir su gravedad o probabilidad. El proveedor de servicios debe considerar la suspensión de cualquier actividad que siga exponiendo la organización a riesgos de seguridad operacional intolerables en la ausencia de medidas de mitigación que reduzcan los riesgos a un nivel aceptable.
El proveedor de servicio puede aplicar diferentes procesos de identificación de riesgos, tales como la realización de evaluaciones de riesgo cuando se incrementa o reduce la lista de capacidad (por ejemplo: nuevos tipos de aeronaves funcionalidades de mantenimiento nuevas, implementación de nuevo software en equipos de prueba, etc.).
Después de evaluar los riesgos de seguridad operacional, se pueden implementar medidas de mitigación adecuadas. Entre las medidas de mitigación se pueden incluir varias alternativas como, entre otras, las modificaciones a los procedimientos de operación existentes, los programas de capacitación o el equipo usado en el suministro de productos o servicios de aviación. Las alternativas adicionales pueden incluir la introducción de nuevos procedimientos de operación, programas de capacitación, tecnologías o controles de vigilancia. Casi de forma invariable, estas alternativas implicarán el desarrollo o nuevo desarrollo de las tres defensas de seguridad operacional de aviación tradicionales: tecnología, capacitación y regulación. Se debe hacer una determinación de cualquier consecuencia accidental, particularmente la introducción de nuevos peligros, antes de la implementación de cualquier medida de mitigación de riesgos.
Los tres enfoques genéricos de mitigación de riesgos de la seguridad operacional incluyen:
  Prevención. La actividad se suspende a causa de que los riesgos de seguridad operacional asociados son intolerables o se consideran inaceptables en comparación con los beneficios asociados.
  Reducción. Se acepta cierta exposición de riesgos de seguridad operacional, aunque la gravedad o probabilidad asociada con los riesgos se aminora, posiblemente mediante medidas que mitigan las consecuencias relacionadas.
  Segregación de la exposición. Medida tomada para aislar la posible consecuencia relacionada con el peligro o para establecer varias capas de defensas contra ella.
Una estrategia de mitigación de riesgos puede implicar uno de los enfoques descritos anteriormente o puede incluir múltiples enfoques. Es importante considerar toda la gama de posibles medidas de control para encontrar una solución óptima. La eficacia de cada estrategia alternativa debe evaluarse antes de poder tomar una decisión. Cada alternativa de mitigación de riesgos de seguridad operacional propuesta debe examinarse a partir de las siguientes perspectivas:
  Eficacia. El grado hasta donde las alternativas reducen o eliminan los riesgos de seguridad operacional. La eficacia puede determinarse en términos de defensas técnicas, de capacitación y reglamentarias que pueden reducir o eliminar los riesgos de seguridad operacional.
  Costo/beneficio. El grado hasta donde los beneficios percibidos de la mitigación exceden los costos.
  Practicidad. El grado hasta donde la mitigación puede implementarse y cuán adecuado es en términos de tecnología disponible, recursos financieros y administrativos, legislación y reglamentos, voluntad política, etc.
  Aceptabilidad. El grado hasta donde la alternativa es coherente con los paradigmas del accionista.
  Ejecutabilidad. El grado hasta donde el cumplimiento de nuevas reglas, reglamentos o procedimientos de operación pueden supervisarse.
  Durabilidad. El grado hasta donde la mitigación será sostenible y eficaz.
  Riesgos de seguridad operacional residual. El grado de los riesgos de seguridad operacional que sigue siendo secundario a la implementación de la mitigación inicial y que podría necesitar medidas de control de riesgos adicionales.
  Consecuencias accidentales. La introducción de nuevos peligros y riesgos de seguridad operacional relacionados que estén asociados con la implementación de cualquier alternativa de mitigación.
Luego de aprobar e implementar la mitigación, cualquier impacto asociado con el rendimiento en materia de seguridad operacional proporciona retroalimentación para el proceso de aseguramiento de la seguridad operacional del proveedor de servicios. Esto es necesario para garantizar la integridad, eficiencia y eficacia de las defensas según las nuevas condiciones operacionales.
Cada ejercicio de mitigación de riesgos se documentará de manera progresiva. Esto puede lograrse al usar una variedad de aplicaciones, desde hojas de cálculo o tablas básicas hasta software personalizado de mitigación de riesgos comercial. Los documentos de mitigación de riesgos completos deben recibir la aprobación del nivel correspondiente de la administración.

## Slide 12: Gravedad y Probabilidad
Gravedad
El grado de daño que puede suceder como consecuencia o resultado del peligro identificado.
Probabilidad
La posibilidad o frecuencia que una consecuencia de seguridad operacional o resultado (no el peligro) podría ocurrir.
Notes: La evaluación de riesgos de seguridad operacional implica un análisis de peligros identificados que incluye dos componentes:
  1. la gravedad de un resultado de seguridad operacional; y
  2. la probabilidad que sucederá.

## Slide 13
Luego de que los riesgos se han evaluado, el proveedor de servicio entrará al proceso de toma de decisiones para determinar la necesidad de implementar medidas de mitigación de riesgos. Este proceso de toma de decisiones implica el uso de una herramienta de categorización de riesgos que puede estar en forma de una matriz de evaluación
PROBABILIDAD | GRAVEDAD |  |  |  | 
 | 1. Insignificante | 2. Leve | 3. Moderado | 4. Grave | 5. Catastrófico
A. (excepcional/ imposible) | Insignificante (1A) | Insignificante (2A) | Bajo (3A) | Bajo (4A) | Moderado (5A)
B. (poco probable/ improbable) | Insignificante (1B) | Bajo (2B) | Bajo (3B) | Moderado (4B) | Moderado (5B)
C. (posible/ remoto) | Bajo (1C) | Bajo (2C) | Moderado (3C) | Moderado (4C) | Alto (5C)
D. (probable/ ocasional) | Bajo (1D) | Moderado (2D) | Moderado (3D) | Alto (4D) | Extremo (5D)
E. (seguro/ frecuente) | Moderado (1E) | Moderado (2E) | Alto (3E) | Extremo (4E) | Extremo (5E)

## Slide 14
Nivel | Descripción | Descripción de gravedad (personalización de acuerdo con la naturaleza de las operaciones del proveedor de productos o servicios)
1 | Insignificante | No tiene importancia para la seguridad operacional relacionada con la aeronave.
2 | Menor | Degrada o afecta los procedimientos o performance operacional de la aeronave.
3 | Moderado | Pérdida parcial de los sistemas de aeronave significativos/importantes o resultados en la aplicación anormal de procedimientos de operaciones de vuelo.
4 | Mayor | Falla completa de los sistemas de aeronave significativos/importantes o resultados en la aplicación de emergencia de procedimientos de operaciones de vuelo.
5 | Catastrófico | Pérdida de la aeronave o vidas.
Tabla de gravedad (Básica)

## Slide 15
Tabla de gravedad (Alternativa)
Nivel | Descripción | Descripción de gravedad (personalización de acuerdo con la naturaleza de las operaciones del proveedor de productos o servicios) |  |  |  |  | 
 |  | Seguridad operacional de la aeronave | Lesión física | Daños a activos | Potencial pérdida de ganancias | Daños al ambiente | Daño a la reputación empresarial
1 | Insignificante | No tiene importancia para la seguridad operacional relacionada con la aeronave. | Sin lesiones | Sin daños | Sin perdida de ganancias | Sin efecto | Sin implicancias
2 | Leve | Degrada o afecta los procedimientos o performance operacional de la aeronave. | Lesión grave | Daño leve Menor que <$__ | Pérdida leve Menor que < $__ | Efecto leve | Implicancia localizada y limitada
3 | Moderado | Pérdida parcial de los sistemas de aeronave significativos/importantes o resultados de la aplicación del procedimiento de las operaciones de vuelo | Lesión grave | Daño sustancial Menor que <$__ | Daño sustancial Menor que <$__ | Efecto contenido | Implicancia regional
4 | Grave | Falla completa de los sistemas de aeronave significativos/importantes o resultados en la aplicación de emergencia de procedimientos de operaciones de vuelo | Un caso mortal | Daño importante Menor que <$__ | Daño importante Menor que <$__ | Efecto importante | Implicancia nacional
5 | Catastrófico | Pérdida de aeronave/casco | Varios casos mortales | Daño catastrófico Más que >$__ | Daño catastrófico Más que >$__ | Efecto masivo | Implicancia internacional
Notes: Nota.— Use el nivel de gravedad más alto que haya obtenido para derivar el índice de riesgo en la tabla de matriz de índice de riesgo.

## Slide 16
Tabla de tolerabilidad de riesgos
Descripción de Índice de Riesgo (Gravedad X Probabilidad) |  | Índice de Riesgo # | Nivel de Riesgo | Tolerabilidad del Riesgo / Acción (Guía)
GRAVEDAD | PROBABILIDAD |  |  | 
Catastrófico (5) | Seguro / Frecuente (E) | 5E | R1 - Riesgo Extremo | DETENGA LA OPERACIÓN O PROCESO INMEDIATAMENTE. Inaceptable en las circunstancias existentes, No permitir ninguna operación hasta que las acciones de mitigación suficientes se hayan implementado para reducir el índice de riesgo a R3 o menos si es posible. La aprobación de la Administración Superior de las acciones de mitigación de riesgo y la aceptabilidad se requiere antes del comienzo de la operación afectada.
Catastrófico (5) | Probable / Ocasional (D) | 5D |  | 
Grave (4) | Seguro / Frecuente (E) | 4E |  | 
Catastrófico (5) | Posible / Remoto (C) | 5C | R2 - Riesgo Alto | ADVERTENCIA. Asegúrese de que la evaluación de riesgos se ha completado satisfactoriamente y que los controles preventivos declarados están implementados. Aprobación de la evaluación de riesgos por parte de la administración superior antes del inicio de la operación o proceso.
Grave (4) | Probable / Ocasional (D) | 4D |  | 
Moderado (3) | Seguro / Frecuente (E) | 3E |  | 
Catastrófico (5) | Poco Probable / Improbable (B) | 5B | R3 - Riesgo Moderado | PRECAUCIÓN. Realice o revise la mitigación de riesgos, según sea necesario. Aprobación por departamentos de la evaluación de riesgos es requerida.
Catastrófico (5) | Excepcional / Imposible (A) | 5A |  | 
Grave (4) | Posible/ Remoto (C) | 4C |  | 
Grave (4) | Poco Probable / Improbable (B) | 4B |  | 
Moderado (3) | Probable / Ocasional (D) | 3D |  | 
Moderado (3) | Posible/ Remoto (C) | 3C |  | 
Leve (2) | Seguro / Frecuente (E) | 2E |  | 
Leve (2) | Probable / Ocasional (D) | 2D |  | 
Insignificante (1) | Seguro / Frecuente (E) | 1E |  | 

## Slide 17
Tabla de tolerabilidad de riesgos
Descripción de Índice de Riesgo (Gravedad X Probabilidad) |  | Índice de Riesgo # | Nivel de Riesgo | Tolerabilidad del Riesgo / Acción (Guía)
GRAVEDAD | PROBABILIDAD |  |  | 
Grave (4) | Excepcional / Imposible (A) | 4A | R4 - Riesgo Bajo | REVISIÓN. La mitigación o revisión de riesgos es opcional.
Moderado (3) | Poco Probable / Improbable (B) | 3B |  | 
Moderado (3) | Excepcional / Imposible (A) | 3A |  | 
Leve (2) | Posible/ Remoto (C) | 2C |  | 
Leve (2) | Poco Probable / Improbable (B) | 2B |  | 
Insignificante (1) | Probable / Ocasional (D) | 1D |  | 
Insignificante (1) | Posible/ Remoto (C) | 1C |  | 
Leve (2) | Excepcional / Imposible (A) | 2A | R5 - Riesgo Insignificante | NINGUNA ACCIÓN ES REQUERIDA. Aceptable tal cual. No se necesita una mitigación de riesgos.
Insignificante (1) | Poco Probable / Improbable (B) | 1B |  | 
Insignificante (1) | Excepcional / Imposible (A) | 1A |  | 

## Slide 18
Tabla de aceptabilidad (tolerabilidad) de riesgos
Indice de riesgo | Tolerabilidad | Medida necesaria (personalización según sea necesario)
5A (Extremo + Seguro/ Frecuente); 5B (Extremo + Probable/ Ocasional); 4A (Extremo + Seguro/ Frecuente) | Riesgo extremo | DETENGA LA OPERACIÓN O EL PROCESO DE INMEDIATO. Inaceptable según las circunstancias existentes. No permita ninguna operación hasta que se hayan implementado medidas de control adecuadas para reducir el riesgo a un nivel aceptable. Se requiere la aprobación del máximo nivel de la administración.
5C (Alto + Posible/ Remoto); 4B (Alto + Probable / Ocasional); 3A (Alto + Seguro/ Frecuente) | Alto riesgo | PRECAUCIÓN. Asegúrese de que la evaluación de riesgos se ha completado satisfactoriamente y que los controles preventivos declarados están implementados. Aprobación de la evaluación de riesgos por parte de la administración superior antes del inicio de la operación o proceso..
1A (Moderado + Seguro/ Frecuente); 2A (Moderado + Seguro/ Frecuente); 2B (Moderado + Probable/ Ocasional); 3B (Moderado + Probable/ Ocasional); 3C (Moderado + Posible/ Remoto); 4C (Moderado + Posible/ Remoto); 4D (Moderado + Poco probable/ Improbable); 5D (Moderado + Poco probable/ Improbable); 5E (Moderado + Excepcional) | Riesgo moderado | Realice o revise la mitigación de riesgos, según sea necesario. Aprobación por departamentos de la evaluación de riesgos.
1B (Bajo + Probable/ Ocasional); 1C (Bajo + Posible/ Remoto); 2C (Bajo + Posible/ Remoto); 2D (Bajo + Poco probable/ Improbable); 3D (Bajo + Poco probable/ Improbable); 3E (Bajo + Excepcional); 4E (Bajo + Excepcional) | Bajo riesgo | La mitigación o revisión de riesgos es opcional.
1D (Insignificante + Poco probable/ Improbable); 1E (Insignificante + Excepcional); 2E (Insignificante + Excepvional) | Riesgo insignificante | Aceptable tal cual. No se necesita una mitigación de riesgos.

## Slide 19
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Gestión del riesgo de seguridad operacional | Responsable de seguridad operacional es el responsable de los procesos de gestión de riesgos | Nombramiento de un miembro del personal existente para ser responsable de facilitar y supervisar el proceso de gestión de riesgos. | Nombramiento de (sea uno nuevo o existente) un miembro del personal responsable de facilitar y supervisar los procesos de gestión del riesgo.
 | Un registro de riesgos operacionales mantenido por el responsable de seguridad operacional | Mantener un registro de los riesgos estratégicos. | Plan de gestión de riesgos de la OMA desarrollado.
 | N/A | Todo el personal clave, certificadores de conformidad y personal de inspección capacitados en cómo llevar a cabo una evaluación del riesgo. | Capacitación en relación a los principios de gestión del riesgo y procesos previstos a través de toda la organización.
 | N/A | Plan de gestión del riesgo de la OMA incorporados en la planificación empresarial. | Desarrollo de un sistema estratégico y operacional centrado en la gestión de riesgos.
 | N/A | N/A | Reportes de riesgos formales a la gerencia responsable.

## Slide 20
3.1 (i)(a) Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos
  La información usada para medir el rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización se genera mediante sus sistemas de notificación de la seguridad operacional. Esto puede incluir informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, donde corresponda
Notes: Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional — Elemento 3.1 (i)
Establecer un procedimiento interno de notificación e investigación de sucesos. Esto puede incluir informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, donde corresponda.
Establecer la recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos de seguridad operacional de los resultados de alto impacto.
Establecer indicadores de seguridad operacional de alto impacto (ALoSP inicial) y su configuración de objetivos y alertas asociados. Entre los ejemplos de indicadores de seguridad operacional de alto impacto se incluyen tasas de accidentes, tasas de incidentes graves y el control de los resultados de no cumplimiento de alto riesgo. Véase el Apéndice 6 para guía sobre los indicadores de rendimiento en seguridad operacional.
Lograr un acuerdo con la autoridad de vigilancia del Estado sobre los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y objetivos de rendimiento en materia de seguridad operacional.
Estrategia de implementación
5.3.66 La información usada para medir el rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización se genera mediante sus sistemas de notificación de la seguridad operacional. Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional se analizan en detalle en la sección 5.4.5 y en el Apéndice 6 de este capítulo.
5.3.67 Existen dos tipos de sistemas de notificación:
  sistemas de notificación de incidentes obligatoria; y
  sistemas de notificación de incidentes voluntaria.
5.3.68 Los sistemas de notificación de incidentes obligatoria requieren ciertos tipos de eventos (por ejemplo, incidentes graves, incursiones en la pista). Esto necesita la implementación de reglamentos detallados que identifiquen los criterios de notificación y el alcance de sucesos que pueden notificarse. Los sistemas de notificación obligatoria tienden a recopilar más información relacionada con averías técnicas de alto impacto que otros aspectos de las actividades operacionales.

## Slide 21: Etapa 3 18 meses
08
07
06
05
04
03
02
01
Establecer un programa externo de auditoría de la calidad
Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alto impacto;
Establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos
Establecer procedimientos de gestión de riesgos de la
seguridad operacional.
Establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria
Establecer un programa interno de auditoría de la calidad
Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional.
Desarrollar SPI de alto impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada
Notes: Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional — Elemento 3.1 (i)
Establecer un procedimiento interno de notificación e investigación de sucesos. Esto puede incluir informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, donde corresponda.
Establecer la recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos de seguridad operacional de los resultados de alto impacto.
Establecer indicadores de seguridad operacional de alto impacto (ALoSP inicial) y su configuración de objetivos y alertas asociados. Entre los ejemplos de indicadores de seguridad operacional de alto impacto se incluyen tasas de accidentes, tasas de incidentes graves y el control de los resultados de no cumplimiento de alto riesgo. Véase el Apéndice 6 para guía sobre los indicadores de rendimiento en seguridad operacional.
Lograr un acuerdo con la autoridad de vigilancia del Estado sobre los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y objetivos de rendimiento en materia de seguridad operacional.

## Slide 22
3.1 (i)(b) Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alta gravedad/baja probabilidad (alto impacto)
  La información usada para medir el rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización se genera mediante sus sistemas de notificación de la seguridad operacional. Esto puede incluir informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, donde corresponda
Notes: Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional — Elemento 3.1 (i)
Establecer un procedimiento interno de notificación e investigación de sucesos. Esto puede incluir informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, donde corresponda.
Establecer la recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos de seguridad operacional de los resultados de alto impacto.
Establecer indicadores de seguridad operacional de alto impacto (ALoSP inicial) y su configuración de objetivos y alertas asociados. Entre los ejemplos de indicadores de seguridad operacional de alto impacto se incluyen tasas de accidentes, tasas de incidentes graves y el control de los resultados de no cumplimiento de alto riesgo. Véase el Apéndice 6 para guía sobre los indicadores de rendimiento en seguridad operacional.
Lograr un acuerdo con la autoridad de vigilancia del Estado sobre los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y objetivos de rendimiento en materia de seguridad operacional.
Estrategia de implementación
5.3.66 La información usada para medir el rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización se genera mediante sus sistemas de notificación de la seguridad operacional. Los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional se analizan en detalle en la sección 5.4.5 y en el Apéndice 6 de este capítulo.
5.3.67 Existen dos tipos de sistemas de notificación:
  sistemas de notificación de incidentes obligatoria; y
  sistemas de notificación de incidentes voluntaria.
5.3.68 Los sistemas de notificación de incidentes obligatoria requieren ciertos tipos de eventos (por ejemplo, incidentes graves, incursiones en la pista). Esto necesita la implementación de reglamentos detallados que identifiquen los criterios de notificación y el alcance de sucesos que pueden notificarse. Los sistemas de notificación obligatoria tienden a recopilar más información relacionada con averías técnicas de alto impacto que otros aspectos de las actividades operacionales.

## Slide 23: Gestión de la información
Notes: Guía general
5.3.42 La gestión de riesgos de seguridad operacional requiere que el proveedor de servicios desarrolle y mantenga un proceso formal para identificar peligros que pueden contribuir con los sucesos relacionados con la aviación. Los peligros pueden existir en las actividades de aviación continuas o introducirse accidentalmente en una operación cada vez que se producen cambios al sistema de aviación. En este caso, la identificación de peligros es una parte integral de los procesos de la gestión de cambio, como se describió en el Elemento 3.2 del SMS — La gestión de cambio.
5.3.43 La identificación de peligros se basa en una combinación de métodos de recopilación de datos de seguridad operacional reactivos, proactivos y predictivos, como se analizó en el Capítulo 2. La identificación de peligros es el primer paso en el proceso de gestión de riesgos de la seguridad operacional. Los riesgos de seguridad operacional correspondientes se evalúan dentro del contexto de las consecuencias potencialmente dañinas relacionadas con el peligro. Donde se evalúe que los riesgos de seguridad operacional son inaceptables, se deben incorporar controles de riesgos de seguridad operacional adicionales en el sistema.

## Slide 25
  Luego de definir los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional de alta gravedad/baja probabilidad (alto impacto) y su configuración de objetivos y alertas correspondiente, el resultado del rendimiento de cada indicador debe actualizarse y controlarse de forma regular.
3.1 (i)(c) Desarrollar SPI de alta gravedad/baja probabilidad (alto impacto) y una configuración de objetivos y alertas asociada
Notes: Los sistemas de notificación de incidentes obligatoria requieren ciertos tipos de eventos (por ejemplo, accidentes e incidentes graves). Esto necesita la implementación de reglamentos detallados que identifiquen los criterios de notificación y el alcance de sucesos que pueden notificarse. Los sistemas de notificación obligatoria tienden a recopilar más información relacionada con averías técnicas de alto impacto que otros aspectos de las actividades operacionales.
Luego de definir los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y su configuración de objetivos y alertas correspondiente, el resultado del rendimiento de cada indicador debe actualizarse y controlarse de forma regular. Puede rastrearse el estado de rendimiento respectivo del nivel de objetivos y alertas para cada indicador. También se puede compilar/agregar un resumen consolidado del resultado de rendimiento general de objetivos y alertas de todo el paquete de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional para un período de control determinado. Se pueden asignar valores cualitativos (satisfactorio/insatisfactorio) para cada “objetivo logrado” y cada “nivel de alerta no violado”. O bien, se pueden usar valores numéricos (puntos) para proporcionar una medición cuantitativa del rendimiento general del paquete de indicadores.
.

## Slide 26
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Control de rendimiento de la seguridad operacional | Desarrollo y mantenimiento de fuentes reactivas y proactivas de los datos de seguridad operacional. |  | 
 |  | Utilización de metodologías de análisis consistente. | Utilización de metodologías formales y avanzadas de análisis de datos de seguridad operacional.

## Slide 27
  El cambio puede afectar la relevancia o eficacia de las estrategias de mitigación de riesgos de la seguridad operacional. Además, los nuevos peligros y los riesgos de seguridad operacional relacionados pueden introducirse accidentalmente en una operación cada vez que ocurre un cambio.
3.2 Establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional.
Notes: La gestión de cambio — Elemento 3.2
Establecer un proceso formal para la gestión de cambio que considera:
  la vulnerabilidad de los sistemas y actividades;
  la estabilidad de los sistemas y entornos operacionales;
  rendimiento pasado;
  cambios reglamentarios, industriales y tecnológicos.
Garantizar que los procedimientos de la gestión de cambio aborden el impacto de los registros existentes de rendimiento en materia de seguridad operacional y de mitigación de riesgos antes de implementar nuevos cambios.
Establecer procedimientos para garantizar que se lleve a cabo (o se considere) la evaluación de seguridad operacional de las operaciones, los procesos y los equipos relacionados con la seguridad operacional de la aviación, según corresponda, antes de ponerlos en servicio.
Estrategia de implementación
5.3.74 La experiencia de los proveedores de servicios de aviación cambia debido a varios factores, los que incluyen entre otros:
expansión o contracción institucional;
cambios a los sistemas, procesos o procedimientos internos que respaldan la entrega de productos y servicios; y
cambios al entorno de operación de la organización
5.3.75 El cambio puede afectar la relevancia o eficacia de las estrategias de mitigación de riesgos de la seguridad operacional. Además, los nuevos peligros y los riesgos de seguridad operacional relacionados pueden introducirse accidentalmente en una operación cada vez que ocurre un cambio. Tales peligros deben identificarse para permitir la evaluación y el control de cualquier riesgo de seguridad operacional relacionado. Las revisiones de seguridad operacional, como se analizaron en el control y la medición del rendimiento en materia de seguridad operacional, pueden ser fuentes valiosas de información para respaldar los procesos de toma de decisiones y gestionar el cambio eficazmente.
5.3.76 El proceso de gestión de cambio de la organización debe considerar las siguientes tres consideraciones:
Criticidad. Las evaluaciones de criticidad determinan los sistemas, los equipos o las actividades que son fundamentales para la operación segura de la aeronave. Aunque la criticidad se evalúa normalmente durante el proceso de diseño del sistema, también es relevante durante una situación de cambio. Los sistemas, los equipos y las actividades que tengan una criticidad de seguridad operacional más alta deben revisarse después del cambio para asegurarse de que las medidas correctivas se tomaron para controlar los riesgos de seguridad operacional potencialmente emergentes.
Estabilidad de los sistemas y entornos operacionales. Los cambios pueden ser planificados y estar bajo el control directo de la organización. Dichos cambios incluyen el crecimiento y la contracción institucional, la expansión de los productos o servicios suministrados o la introducción de nuevas tecnologías. Los cambios no planificados pueden incluir aquellos relacionados con ciclos económicos, descontento laboral, así como también, cambios en los entornos políticos, reglamentarios u operacionales.
Rendimiento pasado. El rendimiento pasado de los sistemas críticos y el análisis de tendencias en el proceso de aseguramiento de la seguridad operacional debe usarse para anticipar y controlar el rendimiento en materia de seguridad operacional bajo situaciones de cambio. El control del rendimiento pasado también garantiza la eficacia de las medidas correctivas tomadas para abordar deficiencias de seguridad operacional identificadas como resultado de auditorías, evaluaciones, investigaciones o informes.
5.3.77 A medida que evolucionan los sistemas, los cambios incrementales pueden acumularse, lo que requiere enmiendas a la descripción inicial del sistema. Por lo tanto, la gestión de cambio necesita de revisiones periódicas de la descripción del sistema y el análisis de peligros de línea base para determinar su validez continua.

## Slide 28: Conductores para el cambio
Los proveedores de servicios de aviación cambia debido a varios factores, los que incluyen entre otros:
a) expansión o reducción organizacional;
mejoras en los negocios que afectan la seguridad operacional;
cambios en el entorno operativo de la organización;
cambios en las interfaces de SMS con organizaciones externas; y
cambios externos desde cambios reglamentarios, cambios económicos y riesgos emergentes.
Notes: 5.3.74 La experiencia de los proveedores de servicios de aviación cambia debido a varios factores, los que incluyen entre otros:
expansión o contracción institucional;
cambios a los sistemas, procesos o procedimientos internos que respaldan la entrega de productos y servicios; y
Cambios al entorno de operación de la organización
expansión o reducción organizacional;
mejoras en los negocios que afectan la seguridad operacional; estos pueden dar lugar a cambios en los sistemas internos, procesos o procedimientos que apoyan la entrega segura de los productos y servicios;
cambios en el entorno operativo de la organización;
cambios en las interfaces de SMS con organizaciones externas; y
cambios externos desde cambios reglamentarios, cambios económicos y riesgos emergentes.

## Slide 29: Proceso de gestión del cambio
Tres consideraciones:
Criticidad;
Estabilidad de los sistemas y entornos operacionales; y
Rendimiento pasado.
Notes: 5.3.76 El proceso de gestión de cambio de la organización debe considerar las siguientes tres consideraciones:
Criticidad. Las evaluaciones de criticidad determinan los sistemas, los equipos o las actividades que son fundamentales para la operación segura de la aeronave. Aunque la criticidad se evalúa normalmente durante el proceso de diseño del sistema, también es relevante durante una situación de cambio. Los sistemas, los equipos y las actividades que tengan una criticidad de seguridad operacional más alta deben revisarse después del cambio para asegurarse de que las medidas correctivas se tomaron para controlar los riesgos de seguridad operacional potencialmente emergentes.
Estabilidad de los sistemas y entornos operacionales. Los cambios pueden ser planificados y estar bajo el control directo de la organización. Dichos cambios incluyen el crecimiento y la contracción institucional, la expansión de los productos o servicios suministrados o la introducción de nuevas tecnologías. Los cambios no planificados pueden incluir aquellos relacionados con ciclos económicos, descontento laboral, así como también, cambios en los entornos políticos, reglamentarios u operacionales.
Rendimiento pasado. El rendimiento pasado de los sistemas críticos y el análisis de tendencias en el proceso de aseguramiento de la seguridad operacional debe usarse para anticipar y controlar el rendimiento en materia de seguridad operacional bajo situaciones de cambio. El control del rendimiento pasado también garantiza la eficacia de las medidas correctivas tomadas para abordar deficiencias de seguridad operacional identificadas como resultado de auditorías, evaluaciones, investigaciones o informes.

## Slide 30
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Gestión del cambio | Evaluaciones de riesgo realizadas en los cambios empresariales significativos (por ejemplo: nueva capacidad o implementación de sistemas). | Desarrollo de un plan de gestión del riesgo del proveedor de servicios y rastreo hasta su finalización. | 

## Slide 31
  Los procesos del aseguramiento de la seguridad operacional respaldan las mejoras al SMS mediante la verificación continua y las medidas de seguimiento. Estos objetivos se logran mediante la aplicación de evaluaciones internas y auditorías independientes del SMS.
3.3 (i)(a) Establecer un programa interno de auditoría de la calidad
Notes: Mejora continua del SMS — Elemento 3.3 (i)
Desarrollar formularios para las evaluaciones internas.
Definir un proceso de auditoría interna.
Definir un proceso de auditoría externa.
Definir un programa para la evaluación de instalaciones, equipos, documentación y procedimientos que se deben completar mediante auditorías y estudios.
Desarrollar documentación pertinente para el aseguramiento de la seguridad operacional.
Estrategia de implementación
5.3.78 La medida continua se mide mediante el control de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización y se relaciona con la madurez y eficacia de un SMS. Los procesos del aseguramiento de la seguridad operacional respaldan las mejoras al SMS mediante la verificación continua y las medidas de seguimiento. Estos objetivos se logran mediante la aplicación de evaluaciones internas y auditorías independientes del SMS.
5.3.79 Las evaluaciones internas implican la evaluación de las actividades de aviación del proveedor de servicios que pueden proporcionar información útil a los procesos de toma de decisiones de la organización. Es aquí donde se realiza la actividad clave del SMS, la identificación de peligros y mitigación de riesgos (HIRM). Las evaluaciones realizadas a raíz de este requisito deben realizarlas personas u organizaciones que sean funcionalmente independientes de los procesos técnicos evaluados. La evaluación interna incluye la evaluación de las funciones de la gestión de la seguridad operacional, el diseño de políticas, la gestión de riesgos de la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional y la promoción de la seguridad operacional en toda la organización.
5.3.80 Las auditorías internas implican la examinación sistemática y programada de las actividades de aviación del proveedor de servicios, lo que incluye aquellas específicas para la implementación del SMS. Para lograr la máxima eficacia, las auditorías internas las llevan a cabo personas o departamentos que son independientes de las funciones que se evalúan. Tales auditorías proporcionan al ejecutivo responsable, así como también, a los funcionarios de administración superior responsables del SMS, la capacidad de rastrear la implementación y eficacia del SMS, al igual que sus sistemas de respaldo.
5.3.81 Las autoridades pertinentes, responsables de la aceptación del SMS del proveedor de servicios, puede realizar las auditorías externas del SMS. Además, las auditorías pueden realizarlas asociaciones industriales u otros terceros que selecciona el proveedor de servicios. Estas auditorías externas mejoran el sistema de auditoría interna, así como también, proporcionan vigilancia independiente.
5.3.82 En resumen, los procesos de evaluación y auditoría contribuyen con la capacidad del proveedor de servicios de lograr una mejora continua en el rendimiento en materia de seguridad operacional. El control continuo del SMS, sus controles de seguridad operacional relacionados y los sistemas de respaldo garantizan que el proceso de gestión de la seguridad operacional logre sus objetivos.

## Slide 32: Evaluaciones internas
Evaluación de las actividades de aviación del proveedor de servicios que pueden proporcionar información útil a los procesos de toma de decisiones.
Es aquí donde se realiza la actividad clave del SMS, la identificación de peligros y mitigación de riesgos (HIRM).
Efectuadas por personas funcionalmente independientes.
Notes: 5.3.79 Las evaluaciones internas implican la evaluación de las actividades de aviación del proveedor de servicios que pueden proporcionar información útil a los procesos de toma de decisiones de la organización. Es aquí donde se realiza la actividad clave del SMS, la identificación de peligros y mitigación de riesgos (HIRM). Las evaluaciones realizadas a raíz de este requisito deben realizarlas personas u organizaciones que sean funcionalmente independientes de los procesos técnicos evaluados. La evaluación interna incluye la evaluación de las funciones de la gestión de la seguridad operacional, el diseño de políticas, la gestión de riesgos de la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional y la promoción de la seguridad operacional en toda la organización.

## Slide 33: Evaluaciones internas
05
Promoción de la seguridad operacional en toda la organización
04
03
02
01
Funciones de la gestión de la seguridad operacional
Diseño de políticas
Gestión de riesgos de la seguridad operacional
Aseguramiento de la seguridad operacional
Incluyen:
Notes: 5.3.79 Las evaluaciones internas implican la evaluación de las actividades de aviación del proveedor de servicios que pueden proporcionar información útil a los procesos de toma de decisiones de la organización. Es aquí donde se realiza la actividad clave del SMS, la identificación de peligros y mitigación de riesgos (HIRM). Las evaluaciones realizadas a raíz de este requisito deben realizarlas personas u organizaciones que sean funcionalmente independientes de los procesos técnicos evaluados. La evaluación interna incluye la evaluación de las funciones de la gestión de la seguridad operacional, el diseño de políticas, la gestión de riesgos de la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional y la promoción de la seguridad operacional en toda la organización.

## Slide 34: ¿Qué se requiere?
Desarrollar formularios para las evaluaciones internas.
Definir un proceso de auditoría interna.
Definir un programa para la evaluación de instalaciones, equipos, documentación y procedimientos.
Desarrollar documentación pertinente para el aseguramiento de la seguridad operacional.
Notes: Mejora continua del SMS — Elemento 3.3 (i)
Desarrollar formularios para las evaluaciones internas.
Definir un proceso de auditoría interna.
Definir un proceso de auditoría externa.
Definir un programa para la evaluación de instalaciones, equipos, documentación y procedimientos que se deben completar mediante auditorías y estudios.
Desarrollar documentación pertinente para el aseguramiento de la seguridad operacional.

## Slide 35
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Mejora continua | La organización debe tener establecido y monitorea los indicadores de rendimiento, audita su SMS y tiene un plan de acción simple para la implementación de acciones correctivas y preventivas. | La organización tiene un proceso formal y regular para asegurarse de que se dispone de un SMS eficaz y gestiona sus riesgo a través de la auditoría, la medición y el monitoreo de su rendimiento de seguridad operacional dando lugar a un plan de acción actualizado. | La organización utiliza herramientas sofisticadas (por ejemplo: Método de análisis de riesgo Bowtie, Base de datos de calidad de aviación - AQD, Evaluación de riesgos de los problemas de seguridad operacional – SIRA, etc.) para la evaluación continua de la eficacia de su SMS y tiene planes integrales para mejorar continuamente su desempeño en la seguridad operacional. Busca y toma las mejores prácticas.

## Slide 36
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Auditoria de seguridad operacional interna | Desarrollo de un enfoque basado en riesgos a la auditoría. |  | 
 | Desarrollo y mantenimiento de un programa de auditoría de seguridad operacional que cubre todas las áreas del proveedor de servicios. | Desarrollo y mantenimiento de un programa de auditoría de seguridad operacional integral que cubre todas las áreas del proveedor de servicios. | 
 | Personal capaz de llevar a cabo auditorías de seguridad operacional de forma regular (o por personal externo). | Auditoría de seguridad operacional llevada a cabo por el responsable de seguridad operacional o delegado. | Personal especializado para la realización de auditorías de seguridad operacional (Nota: este personal puede ser el responsable de sistemas de seguridad operacional, los investigadores, el personal de gestión de calidad, etc.). La auditoría de seguridad operacional no solo es llevada a cabo por el personal de seguridad operacional, dentro de los diferentes departamentos del proveedor de servicios.

## Slide 37
Tema | Tamaño de la organización |  | 
 | Pequeña | Mediana | Grande
Auditoria de seguridad operacional interna | Seguimiento de los resultados de la auditoría. | Procesos formales para el seguimiento de las no-conformidades de la auditoría y las acciones de seguimiento. | Procesos formales para el seguimiento de las no-conformidades de la auditoría y las acciones de seguimiento. Presentación de informes puntualmente sobre las acciones a las no-conformidades de la auditoría de seguridad operacional.
 | N/A | Documentar políticas, procesos y formularios para la realización de auditorías | 

## Slide 38
3.3 (i) (a) Establecer un programa externo de auditoría de la calidad
  Las autoridades pertinentes, responsables de la aceptación del SMS del proveedor de servicios, puede realizar las auditorías externas del SMS. Además, las auditorías pueden realizarlas asociaciones industriales u otros terceros que selecciona el proveedor de servicios.
Notes: Mejora continua del SMS — Elemento 3.3 (i)
Desarrollar formularios para las evaluaciones internas.
Definir un proceso de auditoría interna.
Definir un proceso de auditoría externa.
Definir un programa para la evaluación de instalaciones, equipos, documentación y procedimientos que se deben completar mediante auditorías y estudios.
Desarrollar documentación pertinente para el aseguramiento de la seguridad operacional.
Estrategia de implementación
5.3.78 La medida continua se mide mediante el control de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización y se relaciona con la madurez y eficacia de un SMS. Los procesos del aseguramiento de la seguridad operacional respaldan las mejoras al SMS mediante la verificación continua y las medidas de seguimiento. Estos objetivos se logran mediante la aplicación de evaluaciones internas y auditorías independientes del SMS.
5.3.79 Las evaluaciones internas implican la evaluación de las actividades de aviación del proveedor de servicios que pueden proporcionar información útil a los procesos de toma de decisiones de la organización. Es aquí donde se realiza la actividad clave del SMS, la identificación de peligros y mitigación de riesgos (HIRM). Las evaluaciones realizadas a raíz de este requisito deben realizarlas personas u organizaciones que sean funcionalmente independientes de los procesos técnicos evaluados. La evaluación interna incluye la evaluación de las funciones de la gestión de la seguridad operacional, el diseño de políticas, la gestión de riesgos de la seguridad operacional, el aseguramiento de la seguridad operacional y la promoción de la seguridad operacional en toda la organización.
5.3.80 Las auditorías internas implican la examinación sistemática y programada de las actividades de aviación del proveedor de servicios, lo que incluye aquellas específicas para la implementación del SMS. Para lograr la máxima eficacia, las auditorías internas las llevan a cabo personas o departamentos que son independientes de las funciones que se evalúan. Tales auditorías proporcionan al ejecutivo responsable, así como también, a los funcionarios de administración superior responsables del SMS, la capacidad de rastrear la implementación y eficacia del SMS, al igual que sus sistemas de respaldo.
5.3.81 Las autoridades pertinentes, responsables de la aceptación del SMS del proveedor de servicios, puede realizar las auditorías externas del SMS. Además, las auditorías pueden realizarlas asociaciones industriales u otros terceros que selecciona el proveedor de servicios. Estas auditorías externas mejoran el sistema de auditoría interna, así como también, proporcionan vigilancia independiente.
5.3.82 En resumen, los procesos de evaluación y auditoría contribuyen con la capacidad del proveedor de servicios de lograr una mejora continua en el rendimiento en materia de seguridad operacional. El control continuo del SMS, sus controles de seguridad operacional relacionados y los sistemas de respaldo garantizan que el proceso de gestión de la seguridad operacional logre sus objetivos.

## Slide 39
Gerente responsable
Responsable operacional
Aseguramiento de la Calidad
Capacitación
Auditorias
Organización SMS
Se capacita
Se motiva
Participa
PERSONAL
Control de capacitación
Continua con la confección de MSMS
Propone procedimientos
Inicia recopìlación de antecedentes
Control de ejecución de reuniones internas
Control de inplementación
Ejecuta plan de difusión
Aprueba procedimiento de notificación de peligros voluntaria
Aprueba procedimiento de gestión de riesgo
Aprueba procedimiento de notificación e investigación de sucesos
Aprueba procedimiento de gestión del cambio
Aprueba SPI de alto impacto, recopilación de datos, alertas y configuración de objetivos
Ejecuta plan de capacitación del SMS
Continua con el plan de capacitación a la OMA en la organización
ETAPA 3
Notes: Fase 3
En la implementación de la Fase 3 del SMS, la Organización requerirá seguir cumpliendo con las actividades iniciadas en las Fases 1 y 2 , como son:
  1.5 El cumplimiento del plan de implementación del SMS definido;
  4.1 La ejecución de la capacitación, conforme al plan de capacitación de SMS;
  4.2 La comunicación de la seguridad conforme al plan de difusión;
  1.2 El funcionamiento del comité de coordinación, de la oficina de SMS y el SAG;
  1.4 La difusión y capacitación del ERP;
  1.5 El desarrollo del MSMS y capacitación sobre su contenido.
De igual manera, en esta fase será necesario incorporar el cumplimiento parcial o total de los siguiente elementos de SMS:
  2.1 Identificación de peligros (i);
  2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional;
  3.1 Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional (i);
  3.2 La gestión de cambio;
  3.3 Mejora continua del SMS.
Con la incorporación de estos procedimientos, la concientización desarrollada y la capacitación lograda en SMS, la organización deberá estar en condiciones de establecer los procesos de gestión del riesgo de la seguridad operacional, basado en la información que obtenga usando diferentes sistemas o métodos de notificación.
Para dar cumplimiento al Elemento 2.1 (i), de identificación de peligros la organización deberá:
  Desarrollar una herramienta básica e importante de la identificación de los peligros que pueden afectarla, como será la obtención de información de estos peligros, mediante un procedimiento de notificación voluntaria (Elemento 2.1 a); de su personal y/o de quienes se relacionan con ella (explotadores de servicios aéreos, subcontratistas u otras organizaciones).
  Establecer un programa/plan para efectuar una revisión sistemática de los procesos/equipos relacionados con la seguridad operacional aplicables que sean idóneos para el proceso de identificación de peligros y mitigación de los riesgos (HIRM); y
  Establecer un proceso que priorice y asigne los peligros identificados para efectuar la mitigación de riesgos.
En el desarrollo de los procesos de evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional (Elemento 2.2) la organización deberá considerar:
  Establecer un procedimiento de gestión de riesgos de la seguridad operacional que incluya su mecanismo o método de aprobación, así como un proceso de revisión periódico.
  Adoptar y/o desarrollar matrices de riesgos de seguridad operacional adecuadas a sus procesos de mantenimiento;
  Considerar en el material de capacitación, matrices de riesgos de SMS desarrolladas e instrucciones asociadas de la gestión de riesgos o SMS.
Como parte de la incorporación en esta Tercera fase, del Elemento 3.1 (i) de SMS, relacionado con el control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional, será requisito:
  Establecer internamente un procedimiento para notificación e investigación de sucesos que afecten a la organización o que se generen por actividades realizadas por ellas o como consecuencia del uso de elementos reparados o instalados por ella. Esto incluye informes obligatorios de defectos (MDR) o informes importantes, según corresponda.
  Establecer la recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos de seguridad operacional de los resultados de alto impacto.
  Establecer indicadores de seguridad operacional de alto impacto (ALoSP inicial) y su configuración de objetivos y alertas asociados. Entre los ejemplos de indicadores de seguridad operacional de alto impacto se considera incluir las tasas de accidentes, las tasas de incidentes graves y el control de los resultados de no cumplimiento de alto riesgo. En el Apéndice 5 se adjunta una guía relacionada con los indicadores de rendimiento.
  Determinar con la AAC, los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y los objetivos de rendimiento a lograr, en materia de seguridad operacional.
En el cumplimiento del Elemento 3.2, de gestión de cambio la organización deberá establecer un proceso formal que evite que se introduzcan peligros adicionales producto de expansiones o reducciones de la organización, cambios de equipos, políticas, sistemas, programas, reglamentos, etc. Esta condición que puede afectar de igual forma a los procesos de mitigación existentes, establece la necesidad que se desarrolle un procedimiento que identifique en forma sistemática los peligros que se generan a causa de los cambios y que posteriormente se desarrollen, implementen y evalúen las estrategias que permitan gestionar los riesgos resultantes.
  Este procedimiento deberá considerar:
    la vulnerabilidad de los sistemas de mantenimiento y actividades de la organización;
    la estabilidad de estos sistemas y sus entornos operacionales;
    el rendimiento pasado;
    los cambios tecnológicos, industriales y reglamentarios;
  Garantizar que antes de implementar los nuevos cambios se considere su impacto en los registros existentes de rendimiento de seguridad operacional y de mitigación de riesgos; y
  Que exista garantía de que antes de poner en servicio procesos y equipos que afecten o se relacionen con la seguridad operacional, se considere efectuar una evaluación de seguridad operacional de ellos.
La Fase 3 de esta implementación se deberá completar con la incorporación de aquellos ítems que ayuden a generar una mejora continua del SMS y de esta forma cumplir con sus Elemento 3.3 (i) y 3.3 (ii). Para su cumplimiento la organización de mantenimiento deberá:
  Desarrollar formularios para efectuar evaluaciones internas y/o adecuar los existentes para las evaluaciones de calidad;
  Definir los procesos de auditorías de SMS internos y externos que incorporará a las auditorias de calidad que la organización posee desde su certificación;
  Complementar el programa de auditorías de calidad, con los aspectos del SMS, que deberán ser evaluados en las instalaciones, los equipos, la documentación y los procedimientos;
  Definir el programa que se realizará para la evaluación del SMS en estas auditorías de calidad;
  Desarrollar la documentación requerida para el aseguramiento de la seguridad operacional.
  Establecer programas de revisión/estudio de SMS operacional, según corresponda.
En esta Fase 4, se debe completar y dar aceptación final por la AAC al manual del SMS (MSMS) y a la documentación de la seguridad operacional pertinente (Elemento 1.5), la cual deberá ser revisada y actualizada posteriormente en forma permanente, en conformidad a la evolución que sufra el SMS, por nuevos procesos o procedimientos, cambios reglamentarios o cambios en los procesos o procedimientos de la organización. esta actividad deberá estar considerada en los procedimientos de SMS.

## Slide 40: PREGUNTAS?
Los procesos de implementación del SMS se simplifican cuando conocemos las acciones que debemos realizar
”
“
Comité Técnico
SRVSOP