## Slide 1
Módulo 30 - Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento
Curso GSI AIR
Chile - 2019

## Slide 2
  El objetivo de este módulo es proporcionar las pautas para evaluar el sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento de un solicitante de un certificado de explotador de servicios aéreos (AOC).
Notes: Objetivo.
El objetivo de este capítulo es proporcionar las pautas para evaluar el sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento de un solicitante de un certificado de explotador de servicios aéreos (AOC). Este procedimiento tiene que estar incluido y aceptado en el manual de control de mantenimiento (MCM) solicitante de un AOC.

## Slide 3: Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento
­El explotador debe establecer y mantener un sistema de análisis y vigilancia continua de la ejecución y la eficacia de su programa de mantenimiento, para la corrección de cualquier deficiencia en dicho programa.
­El explotador debe establecer y mantener un programa de análisis y vigilancia continua de la ejecución y la eficacia de su programa de mantenimiento, para la corrección de cualquier deficiencia en dicho programa.
LAR 121
LAR 135

## Slide 4: Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento
El sistema de análisis y vigilancia continua es usado para asegurar que el programa de mantenimiento de un explotador es adecuado y eficiente; así como confirmar que este programa es apropiadamente seguido y controlado. Es decir, con él se evalúa la ejecución y eficacia del programa de mantenimiento; pudiéndose realizar una corrección a tiempo de cualquier deficiencia de este programa con el propósito de optimizarlo

## Slide 5: Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento
­La "función auditoria" incluye un seguimiento de aquellos componentes removidos, y el informe de lo evidenciado durante el proceso de desensamble que debe ser parte del sistema de análisis y vigilancia continua. También debe incluir el examen de los aspectos de supervisión y administración del programa de mantenimiento del explotador que son ejecutados por una OMA LAR 145
­La "función de análisis del rendimiento mecánico" incluye el monitoreo diario y a largo plazo o extendido, y la respuesta ante una emergencia relacionada con el funcionamiento de los sistemas de la aeronave involucrada, incluyendo los componentes de aeronave
AUDITORIA
RENDIMIENTO
Cumple dos funciones, una función de auditoría y una función del rendimiento mecánico

## Slide 6: Función de auditoria
ÍTEM | LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA ASEGURA QUE:
1 | Todas las publicaciones y los formularios de trabajo estén actualizados y fácilmente disponibles para el usuario
2 | Las alteraciones/reparaciones mayores sean clasificadas en forma adecuada y estén cumplidas según los datos aprobados
3 | Los ítems pendientes y el mantenimiento diferido sean llevados a cabo adecuadamente
4 | Los proveedores estén autorizados, calificados, equipados con personal y equipos para realizar las funciones por contrato, de acuerdo con el MCM

## Slide 7: Función de rendimiento mecánico
ÍTEM | ESTA FUNCIÓN COMPRENDE EL MONITOREO DE:
1 | Problemas mecánicos diarios de la aeronave afectada (monitoreo diario)
2 | Ítems de mantenimiento diferidos, incluyendo aquellos que sean excesivos en número y tiempo (monitoreo diario)
3 | Informes de los pilotos recopilados según el código ATA (monitoreo extendido)
4 | informes de interrupción mecánica (monitoreo extendido)
5 | Falla contenida en los motores (respuesta de emergencia)
6 | Elevado número de remociones de componentes no programadas (monitoreo extendido)

## Slide 8: Sistema de vigilancia continua
Este sistema del programa de mantenimiento contiene un total de 10 Elementos, lo cuales son:
La responsabilidad de la aeronavegabilidad,
La ejecución y aprobación del mantenimiento,
el manual de control de mantenimiento (MCM),
El departamento de gestión de la aeronavegabilidad continua,
Los proveedores de mantenimiento,

## Slide 9: Sistema de vigilancia continua (Cont.)
Este sistema del programa de mantenimiento contiene un total de 10 Elementos, lo cuales son:
El sistema de mantenimiento de registros,
El programa de mantenimiento,
La instrucción del personal y
Los ítems de inspección requerida (RII)
Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento.

## Slide 10: SISTEMA DE VIGILANCIA CONTINUA
Vigilancia
Análisis
Acción correctiva
Seguimiento

## Slide 11
  El procedimiento referente al sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento tiene que estar incluido y aceptado en el manual de control de mantenimiento (MCM) .
Notes: Objetivo.
El objetivo de este capítulo es proporcionar las pautas para evaluar el sistema de análisis y vigilancia continua del programa de un solicitante de un certificado de explotador de servicios aéreos (AOC). Este procedimiento tiene que estar incluido y aceptado en el manual de control de mantenimiento (MCM) solicitante de un AOC.

## Slide 12: Alcance de la evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
Cubrir el proceso a seguir por el inspector de aeronavegabilidad (IA) para evaluar y aceptar el programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento presentado por el solicitante de un AOC .
Cubrir los procedimientos para la aceptación de una nueva enmienda del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento del solicitante de un AOC
Notes: Alcance.
2.1 El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
Cubrir el proceso a seguir por el inspector de aeronavegabilidad (IA) para evaluar y aceptar el programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento presentado por el solicitante de un AOC.
Cubrir los procedimientos para la aceptación de una nueva enmienda del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento del solicitante de un AOC.
Determinación del indicador de riesgo (IdR) de acuerdo al estado de implantación de cada requisito reglamentario a los valores pre definidos, de acuerdo a lo siguiente: Alto (2), Medio (1), Bajo (0). Estos valores estarán descritos en la casilla 13 de la lista de verificación, según sean seleccionados.

## Slide 13
  Por lo general, el sistema de analisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento está incluido en el MCM del solicitante de un AOC.
Manual de
Control de
mantenimiento
Notes: Generalidades
3.1 Por lo general, el sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento está incluido en el MCM del solicitante de un AOC. Este sistema asegura la eficacia del programa de mantenimiento del solicitante de un AOC y confirma que dicho programa es seguido y controlado adecuadamente; por ello se establece la implementación del sistema de análisis y vigilancia continua por parte del solicitante de un AOC.

## Slide 14: Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
El solicitante de un AOC es responsable de los requisitos de análisis y vigilancia continua, aun cuando es la OMA la que realiza el mantenimiento total de sus aeronaves.
Debe demostrar a la AAC que tiene el personal y recursos suficientes como para cumplir tanto las funciones de auditoría como la de análisis de la eficacia del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento y que tiene procedimientos para controlar que toda la información generada por las organizaciones de mantenimiento contratadas le sea transmitida en tiempo y forma.
Notes: 3.2 El solicitante de un AOC es responsable de los requisitos de análisis y vigilancia continua, aun cuando es la OMA la que realiza el mantenimiento total de sus aeronaves. El solicitante de un AOC debe demostrar a la autoridad que tiene el personal y recursos suficientes como para cumplir tanto las funciones de auditoría como la de análisis de la eficacia del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento y que tiene procedimientos para controlar que toda la información generada por las organizaciones de mantenimiento contratadas le sea transmitida en tiempo y forma.

## Slide 15: Evaluación del sistema de análisis y vigilancia contiNUA
La complejidad del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento debería estar relacionada con la operación del solicitante de un AOC.
No es de esperarse que un solicitante de un AOC pequeño tenga un sistema complejo, similar al de un solicitante de un AOC grande
Notes: 3.3 La complejidad del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento debería estar relacionada con la operación del solicitante de un AOC. No es de esperarse que un solicitante de un AOC pequeño tenga un sistema complejo, similar al de un solicitante de un AOC grande. Sin embargo, los solicitantes de un AOC pequeños deben tener un sistema con recopilación de datos en forma continua, el cual incluya puntos específicos de análisis y de control repetitivo, y deben estar identificados en el MCM.

## Slide 16
  Los solicitantes de un AOC pequeños deben tener un sistema con recopilación de datos en forma continua, el cual incluya puntos específicos de análisis y de control repetitivo, y deben estar identificados en el MCM
Notes: 3.3 La complejidad del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento debería estar relacionada con la operación del solicitante de un AOC. No es de esperarse que un solicitante de un AOC pequeño tenga un sistema complejo, similar al de un solicitante de un AOC grande. Sin embargo, los solicitantes de un AOC pequeños deben tener un sistema con recopilación de datos en forma continua, el cual incluya puntos específicos de análisis y de control repetitivo, y deben estar identificados en el MCM.

## Slide 17: Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
El solicitante de un AOC es responsable del desarrollo e implementación de las acciones correctivas y de la completa efectividad del programa de mantenimiento.
El programa de análisis y vigilancia continua cumple dos funciones, una función de auditoria y funciones de análisis de la performance mecánica.
Notes: 3.4 El solicitante de un AOC es responsable del desarrollo e implementación de las acciones correctivas y de la completa efectividad del programa de mantenimiento.
3.5 El programa de análisis y vigilancia continua cumple dos funciones, una función de auditoria y funciones de análisis de la performance mecánica.

## Slide 18: Alcance de la evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
Elementos que analiza y vigila el sistema:
  Responsabilidad de la aeronavegabilidad;
  Ejecucion y aprobacion del mantenimiento de las aeronaves y componentes de aeronaves;
  El manual de control de mantenimiento;
  La GAC;
  Los intervalos de las tareas del programa de mantenimiento;
  Las OMAs y proveedores de servicios;
  El sistema de mantenimiento de registros;
  La instrucción del personal;
  Datos de mantenimiento;y
  Items de Inspección Requerida (RII)
Notes: Alcance.
2.1 El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
Cubrir el proceso a seguir por el inspector de aeronavegabilidad (IA) para evaluar y aceptar el programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento presentado por el solicitante de un AOC.
Cubrir los procedimientos para la aceptación de una nueva enmienda del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento del solicitante de un AOC.
Determinación del indicador de riesgo (IdR) de acuerdo al estado de implantación de cada requisito reglamentario a los valores pre definidos, de acuerdo a lo siguiente: Alto (2), Medio (1), Bajo (0). Estos valores estarán descritos en la casilla 13 de la lista de verificación, según sean seleccionados.

## Slide 19: Alcance de la evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
La Función Auditora asegura que:
  Todas las publicaciones y formularios de trabajo esten actualizados y facilmentes disponibles para el usuario;
  Las reparaciones/modificaciones mayores sean clasificadas de forma adecuada y se hayan cumplido según datos aprobados;
  Los items pendientes y el mantenimiento diferido sean llevados a cabo adecuadamente; y
  Los proveedores esten autorizados, calificados, con personal, equipos para el trabajo contratado y según el MCM
Notes: Alcance.
2.1 El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
Cubrir el proceso a seguir por el inspector de aeronavegabilidad (IA) para evaluar y aceptar el programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento presentado por el solicitante de un AOC.
Cubrir los procedimientos para la aceptación de una nueva enmienda del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento del solicitante de un AOC.
Determinación del indicador de riesgo (IdR) de acuerdo al estado de implantación de cada requisito reglamentario a los valores pre definidos, de acuerdo a lo siguiente: Alto (2), Medio (1), Bajo (0). Estos valores estarán descritos en la casilla 13 de la lista de verificación, según sean seleccionados.

## Slide 20: Alcance de la evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
La funcion de analisis del rendimiento mecánico comprende el monitoreo de:
  Problemas mecanicos diarios de las aeronaves;
  Items de mantenimiento diferidos;
  Reportes de pilotos recopilados según ATA; y
  Reportes de interrupciones mecanicas;
  Falla contenidas en los motores;
  Elevado numero de remociones de componentes no programados.
Notes: Alcance.
2.1 El alcance está orientado a los siguientes aspectos:
Cubrir el proceso a seguir por el inspector de aeronavegabilidad (IA) para evaluar y aceptar el programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento presentado por el solicitante de un AOC.
Cubrir los procedimientos para la aceptación de una nueva enmienda del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento del solicitante de un AOC.
Determinación del indicador de riesgo (IdR) de acuerdo al estado de implantación de cada requisito reglamentario a los valores pre definidos, de acuerdo a lo siguiente: Alto (2), Medio (1), Bajo (0). Estos valores estarán descritos en la casilla 13 de la lista de verificación, según sean seleccionados.

## Slide 21
  El análisis de la performance mecánica puede ser realizado como parte del programa de confiabilidad o como un sistema independiente de análisis y recopilación de datos. El sistema debe incluir formularios u otros métodos apropiados para registrar y contabilizar la información relacionada en intervalos específicos que permita asegurar la operación continua del programa.
Notes: 3.6 El análisis de la performance mecánica puede ser realizado como parte del programa de confiabilidad o como un sistema independiente de análisis y recopilación de datos. El sistema debe incluir formularios u otros métodos apropiados para registrar y contabilizar la información relacionada en intervalos específicos que permita asegurar la operación continua del programa. La recopilación de datos y el análisis son elementos esenciales para sustentar el proceso condición-monitoreo.

## Slide 22: Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
El sistema de análisis y vigilancia continua también revela problemas operativos, tales como programación de mantenimiento, control y contabilidad de los formularios de trabajo, verificación de las instrucciones técnicas y cumplimiento de los requisitos.
Además, examina la eficiencia del equipamiento e instalaciones, protección de partes e inventarios, competencia mecánica y ordenamiento del solicitante de un AOC y la OMA.
Notes: 3.7 El sistema de análisis y vigilancia continua también revela problemas operativos, tales como programación de mantenimiento, control y contabilidad de los formularios de trabajo, verificación de las instrucciones técnicas y cumplimiento de los requisitos. Además, examina la eficiencia del equipamiento e instalaciones, protección de partes e inventarios, competencia mecánica y ordenamiento del solicitante de un AOC y la OMA.

## Slide 23
Vigilancia o Investigación
Deficiencias / Causa raíz
Acciones Correctivas
Seguimiento
Sistema de análisis
Repetición del proceso
Sistema de acciones correctivas
CONTINUO
VIGILANCIA
SISTEMA
ANALiSIS
CALIDAD
FIABILIDAD
Recolección de datos
Análisis de datos
Deficiencias / Causa raíz
Acciones Correctivas
Seguimiento
Repetición del proceso
Interface
“Un proceso dinámico de circuito cerrado”
CASS

## Slide 24
  Los indicadores primarios del nivel de efectividad de los programas de mantenimiento son:
  El nivel de mantenimiento no programado; y
  La tasa de disponibilidad de aeronaves para el uso del transporte aereo

## Slide 25
  Cuando se agrupan las aeronaves por flota con el propósito de recopilar información, los datos de todas las flotas, se pueden utilizar para comparar el comportamiento de una de las flotas en particular.
Notes: 3.8 Cuando se agrupan las aeronaves por flota con el propósito de recopilar información, los datos de todas las flotas, se pueden utilizar para comparar el comportamiento de una de las flotas en particular. Sin embargo, la información generada por una única aeronave o por una flota pequeña no se puede utilizar para evaluar el comportamiento de una flota importante del grupo. Una performance que no sea aceptable en una flota pequeña no representa un dato estadístico significativo, a menos que se estén revisando, en forma individual, los datos de una flota menor.

## Slide 26: Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
La información generada por una única aeronave o por una flota pequeña no se puede utilizar para evaluar el comportamiento de una flota importante del grupo.
Una performance que no sea aceptable en una flota pequeña no representa un dato estadístico significativo, a menos que se estén revisando, en forma individual, los datos de una flota menor.
Notes: 3.8 Cuando se agrupan las aeronaves por flota con el propósito de recopilar información, los datos de todas las flotas, se pueden utilizar para comparar el comportamiento de una de las flotas en particular. Sin embargo, la información generada por una única aeronave o por una flota pequeña no se puede utilizar para evaluar el comportamiento de una flota importante del grupo. Una performance que no sea aceptable en una flota pequeña no representa un dato estadístico significativo, a menos que se estén revisando, en forma individual, los datos de una flota menor

## Slide 27
  Si la AAC del Estado de matrícula lo acepta, el sistema de análisis y recolección de datos, puede utilizar a la organización responsable del diseño de tipo como centro de recopilación y análisis de datos.
Notes: 3.9 Si la AAC del Estado de matrícula lo acepta, el sistema de análisis y recolección de datos, puede utilizar a la organización responsable del diseño de tipo como centro de recopilación y análisis de datos. Aun así, el solicitante de un AOC sigue siendo el responsable del desarrollo e implementación de las acciones correctivas y de la completa efectividad del programa.

## Slide 28: Evaluación de programa de confiabilidad
121.1120 – Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento
135.1420 – Sistema de vigilancia continua del programa de mantenimiento
Parte IV, Volumen I, Capítulo 11 – Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
LV121/135-I-11-MIA – Evaluación del sistema de análisis y vigilancia continua
LAR
MIA

## Slide 29: Lista de verificación
Cada inspector deberá utilizar la Lista de verificación LV121/135-I-11-MIA referenciada en el apéndice “B” del MIA durante la fase de preparación de la inspección, considerando como referencia el tema contenido en este capítulo, los reglamentos referidos al sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento y el MCM.

## Slide 30: Lista de verificación
La lista de verificación cubre tres áreas:
Vigilancia continua del programa de mantenimiento;
Función auditoría; y
Función de performance mecánica.
Notes: 2.1 Vigilancia continua del programa de mantenimiento.- El inspector debe verificar que se haya desarrollado un sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento, el cual debe ser parte del MCM, el detalle de los aspectos a verificar se encuentran en el Ítem 121/135-11-1 de la Lista de verificación LV121/135-I-11-MIA.
2.2 Función de auditoría.- El inspector debe verificar que el solicitante de un AOC haya desarrollado funciones de auditoria y análisis de la performance mecánica, el detalle de los aspectos a verificar se encuentran en el Ítem 121/135-I-11-2 de la Lista de verificación LV121/135-I-11-MIA.
2.3 Funciones de performance mecánica.- El inspector debe verificar que el solicitante de un AOC haya desarrollado los requisitos para efectuar el análisis de la performance que serán el soporte del sistema de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento. El detalle de los aspectos a verificar se encuentran en el Ítem 121/135-I-11-3 de la Lista de verificación LV121/135-I-11-MIA.

## Slide 31
  Terminada la evaluación, el inspector de aeronavegabilidad encargado de la revisión del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento, remitirá todas las constataciones encontrados al JEC para la elaboración del borrador que se entrega al inspeccionado en la reunión de cierre.
Notes: Resultado
Terminada la evaluación, el inspector de aeronavegabilidad encargado de la revisión del programa de análisis y vigilancia continua del programa de mantenimiento, remitirá todas las constataciones encontradas con la definición del indicador de riesgo del resultado de la inspección del cumplimiento de los requisitos reglamentarios al JEC para la elaboración del borrador que se entrega al inspeccionado en la reunión de cierre, también deberá adjuntar la lista de verificación utilizada para que sea parte integrante del informe final de inspección.

## Slide 32
  El inspector de aeronavegabilidad recibirá todos los documentos cursados por el solicitante de un AOC y procederá al archivo en los registros de la AAC.